## Slide 1
芯
网
电
算
用
INDUSTRY RESEARCH · 2026
中国算力产业链
与招投标信号
从芯片、集群、电力到算力商品化
数据截止：2026-08-09
研究范围：中国大陆｜公开招投标样本 2025—2026
基于政府、监管部门、采购人与公共资源平台公开资料整理｜不构成投资或投标建议

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
规模扩张已验证，回报取决于有效算力与付费
2185 EFLOPS
2026年6月底智能算力（FP16）
同比增长177%，但不可与早期未标精度总算力混算
71.4% 设施整体上架率
22 + 3 招投标样本
01｜增量中心
瓶颈已转向芯片、内存、互连、电力和冷却
02｜利润分化
收入规模不等于经济租金，利用率与现金流更关键
03｜采购验证
需求从设备采购扩展到全栈
EPC 与按量服务
来源：工信部，2026年上半年发布会；招投标样本为本报告目的抽样，非市场规模。
02

## Slide 3
MEASUREMENT BASIS
同名“算力”并非同一指标，口径错配会制造虚假增长
精度决定算力数字的含义
FP64｜科学计算
FP32｜通用浮点
FP16/BF16｜AI
INT8｜推理
相同设备在不同精度下的峰值可相差数倍。
结论：不同精度、不同统计范围不可拼成单一增长曲线。
供给到使用至少跨越四层
已建
监测
可调度
实际使用
机架上架率只说明设备安装；
功率使用率反映 IT 负载；
GPU 利用率 / MFU才接近模型有效计算；
收入与现金流还取决于价格、合同和回款。
三条研究禁令
01 不混用不同精度的 EFLOPS
02 不用上架率推断 GPU 满载
03 不把预算、框架额和合同额相加
口径参考：《数字中国发展报告（2025年）》；本页为研究方法说明。
03

## Slide 4
CAUSAL CHAIN
需求、政策与资源约束共同决定资本开支方向
需求链
模型 / 智能体
Token 与并发
芯片 / 存储 / 网
电力 / 冷却
利用率 / 现金流
政策链
8枢纽 / 10集群
1 / 5 / 20ms
异构互联
计量 / 结算
算电协同
效率约束
模型压缩与芯片能效提升，降低单位任务算力
需求反弹
价格下降扩大调用，Token 增长不等于收入同比例增长
来源：国家发改委等，全国一体化算力网实施意见；需求链为本报告研究归纳。
04

## Slide 5
INDUSTRY CHAIN
算力产业链已形成“器件—集群—服务—应用”闭环
资源与半导体
电力 / 绿电
土地 · 水 · 资本
EDA / IP
设备 · 材料
晶圆 · 先进封装
核心器件
CPU / GPU / NPU
DPU · 交换 ASIC
HBM / DDR / SSD
光芯片 · DSP
PCB · 覆铜板
系统与设施
AI服务器 / 超节点
交换机 · 光模块
存储系统
UPS / HVDC
液冷 · 消防
建设与运营
设计 / EPC / 集成
IDC · AIDC
云 · 算力租赁
算力网络
监测 · 调度 · 结算
模型与应用
基础模型 / MaaS
训练 · 推理 · API
行业应用
政务 · 金融 · 制造
科研 · 汽车 · 机器人
横向支撑：数据 · 安全 · 标准 · 测试评测 · 运维 · 融资与合规
来源：基于公开产品资料、行业标准与本报告产业链研究归纳；公司仅作产业位置示例。
05

## Slide 6
BOTTLENECKS & ECONOMICS
高密度智算把瓶颈推向芯片、互连、电力和冷却
稀缺性与系统影响
AI芯片 / HBM / 软件生态
高速互连 / 光模块 / PCB
供配电 / 液冷
服务器 / 集成
IDC / 云服务
条形长度仅表达系统影响和短期稀缺性的相对判断，不代表收入、利润率或估值。
环节 | 收入模式 | 最应跟踪的变量
芯片与生态 | 芯片、板卡、软件支持 | 供货、性能/功耗、编译器/算子、客户迁移成本
互连与PCB | 模块、交换机、板卡 | 400G/800G/1.6T代际、良率、客户结构与扩产
供配电与液冷 | 设备销售 + 运维 | 单柜kW、液冷渗透、可靠性、PUE/WUE与存量改造
服务器与集成 | 硬件、整柜、交付 | 集群效率、验收、部件转售占比、毛利与应收账款
IDC / 云 / 调度 | kW/MW、实例、Token | 签约、利用率、价格、资本成本、续约与跨平台成交
服务器销售额常含部件转售；IDC价值取决于客户、利用率与融资成本。
参考：中国信通院《绿色算力发展研究报告（2025）》；经济性判断为本报告归纳。
06

## Slide 7
POLICY EVOLUTION
政策重心已转向互联、调度、交易与算电协同
2020
全国一体化数据中心体系
2021
国家枢纽骨架成型
2022
东数西算：8枢纽10集群
2023
量化目标 + 1/5/20ms算力网
2024
上架率、PUE与绿电约束
2025
互联标识、计量与结算
2026
毫秒用算、普惠算力、零碳
已发生
2025年八大枢纽新增算力与智算占比均超过80%
仍是目标
2028年公共算力标准化互联尚未完成
来源：国家发改委“东数西算”答记者问；工信部算力互联互通行动计划。
07

## Slide 8
GEOGRAPHY & TASK FIT
西部承接训练与离线任务，东部仍控制低时延需求
Chart: 
| 东部 | 西部 | 中部 | 东北
share | 55.9 | 32.6 | 10.6 | 0.9
2026 H1
智能算力区域结构
8个国家枢纽 · 10个数据中心集群
京津冀｜张家口
长三角｜示范区、芜湖
粤港澳｜韶关
成渝｜天府、重庆
内蒙古｜和林格尔
贵州｜贵安
甘肃｜庆阳
宁夏｜中卫
靠近需求
推理、金融、工业控制、实时交互
靠近能源
大训练、离线分析、渲染、备份
来源：工信部，2026年6月底地区占比；国家发改委，任务分层。
08

## Slide 9
FROM VISIBILITY TO USABILITY
监测覆盖扩大，但可调度仍只是平台能力的一部分
全国一体化算力网平台｜2025年底披露
102万 PFLOPS 监测总算力
83.4万 PFLOPS 其中智算
11万 PFLOPS 可调度
11 / 102 ≈ 10.8% 不是利用率。
它只提示异构适配、网络、计量、结算和商业责任仍需打通。
1129
纳入监测的算力设施
42
万卡智能计算集群
1.34
超大型设施平均PUE
1373万+
全国在用标准机架
来源：国家数据局《数字中国发展报告（2025年）》。监测、智算和可调度口径不可视作漏斗转化。
09

## Slide 10
VALUE POOLS
价值密度、经常性现金流与技术风险并不重合
芯片 / HBM / 生态
云 / 调度
行业应用
IDC / AIDC
电力 / 液冷
光互连 / PCB
服务器 / 集成
经常性现金流潜力
技术 / 客户 / 生态壁垒 →
稀缺租金
器件与生态壁垒最高，同时承担最大技术与供给风险。
合同质量
IDC和云的现金流取决于利用率、客户与资本成本。
长期上限
应用最接近付费工作流，但商业胜负尚未确定。
注：位置与圆点大小均为定性研究判断，不是量化评分、市场份额或投资建议。
10

## Slide 11
PROCUREMENT LANDSCAPE
四种采购模式并行，需求已从设备延伸到结果服务
01｜购买资产
服务器 / 存储 / 网络
科研、高校、安全敏感客户仍常见
02｜购买系统
异构集群 + 平台
网络、存储、机柜与运维进入一包
03｜购买基建
EPC / 变电 / 液冷
GPU需求外溢到电气与热管理
04｜购买能力
服务器年 / 卡时 / Token
资本责任与使用弹性逐步分离
22 + 3
一手可核验样本 + 动态门户线索
覆盖的原始渠道
中国政府采购网 ｜ 全国及地方公共资源交易
三大运营商采购平台 ｜ 南方电网、中国邮政、东风、中国铁塔
来源：本报告对2025-01-01至2026-08-09公开公告的目的抽样；项目生命周期按编号和标包去重。
11

## Slide 12
TENDER EVIDENCE
代表项目覆盖GPU、全栈、租赁、变电站与EPC
金额不可相加
项目 | 采购形态 | 公开金额及口径 | 阶段
中国科技云GPU服务器 | 硬件 | 中标798万元 | 2025-05 中标
全总AI行业模型算力租用 | 整包服务 | 中标686万元 | 2025-10 中标
教育部GPU算力服务 | 年租服务 | 中标522.9万元 | 2026-06 中标
协和医院智算一体化平台 | 全栈平台 | 中标1569.7万元 | 2026-06 中标
中国邮政AI服务器 / 集群 | 硬件+网络 | 含税最高限价1440 / 5185万元 | 2025-04 招标
南方电网AI中试基础设施一期 | 框架全栈 | 框架10643.54万元 | 2025-10 结果
移动苏州汾湖智算中心一期 | EPC | 合同估算17090.33万元 | 2025-03 招标
联通吴江智算中心机房楼 | EPC | 合同估算27769.29万元 | 2026-07 招标
来源：中国政府采购网（中国科技云）、全总算力租用、协和医院、中国邮政；
南方电网、江苏公共资源（苏州）。预算、限价、框架、中标和合同估算严格分列。
12

## Slide 13
WHAT TENDERS REVEAL
采购对象正在升级为算力全栈和持续运营能力
01
单台设备 → 全栈交付
协和医院、南方电网将服务器、网络、存储、机柜及运维纳入同一标包。
研究含义
系统集成、异构适配和持续运营比单一硬件转售更重要。
02
GPU扩张 → 电气与热管理
苏州汾湖包含动力、变电和湖水冷却；芜湖单独采购126 MVA变电站。
研究含义
供配电、液冷和机电是高密智算的必要条件，不是附属支出。
03
资产采购 → 年租 / 卡时
教育部、全总、东风日产分别采购裸金属年租、整包算力和AI/超算服务。
研究含义
收入可能更经常性，但必须比较卡型、SLA、期限、网络和税口径。
补充信号：国产化进入参数｜算力超市成为软件标的｜连续批次比一次性大单更有信息量
来源：本报告公开招投标样本归纳；框架入围、候选人和预计数量均不等于实际订单与收入。
13

## Slide 14
RISKS & CONTRARIAN VIEW
过建、折旧、供给限制与商业化不足可能同时发生
结构性过建
技术折旧
商业化不足
芯片 / HBM供给
能源与水
验收 / 应收账款
标准碎片化
数据与安全
潜在影响 →
发生可能性 →
三条反方观点
01
智算增长不必然带来全产业利润同比例增长。
02
全国上架率改善会掩盖区域与架构错配。
03
西部低电价不是护城河，客户与网络同样必要。
注：风险位置为定性研究判断；应以同口径利用率、合同、现金流、交付和应用付费持续验证。
14

## Slide 15
FINAL JUDGMENT
研究重点应从规划P值转向有效、可调度与可付费
真正的回报来自一套能够稳定运行、跨域调用，并嵌入付费工作流的算力系统。
01｜有效算力
芯·存·网·电·冷·软
02｜可调度
标识 · 计量 · 结算 · SLA
03｜可付费
续约 · Token/API · 行业ROI
季度领先指标
需求｜供给｜利用｜网络｜能源｜现金流
结论基于截至2026-08-09的公开政策、行业数据与招投标样本；不构成投资建议。
15